## Slide 1
dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG
Politechnika Gdańska
XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód Poznań 17-20 VI 2018
Wstępna ocena wielkości stężeń związków azotu i fosforu odprowadzanych z wodami powierzchniowymi do Zatoki Puckiej z terenu Gminy Puck
Preliminary evaluation of the concentrations of nitrogen and phosphorus compounds transported to the Bay of Puck from the territory of the community of Puck

## Slide 2
Źródła związków biogennych w zlewni Morza Bałtyckiego
The sources of nutrients in the Baltic Sea catchment

## Slide 3
The surface loads of anthropogenic pollutants kg/(km2∙ year) nitrogen (left – NANI) and phosphorus (right – NAPI) in the Baltic Sea catchment according to Hong et al. (2012).
Hong B, Swaney DP, Mörth C-M, Smedberg E, Eriksson Hägg H, Humborg C, i in. Evaluating regional variation of net anthropogenic nitrogen and phosphorus inputs (NANI/NAPI), major drivers, nutrient retention pattern and management implications in the multinational areas of Baltic Sea basin. Ecol Model. luty 2012;227:117–35.
Powierzchniowe ładunki zanieczyszczenia pochodzące z działalności antropogenicznej kg/(km2∙ rok) azotem (po lewej – NANI) i fosforem (po prawej – NAPI) ze zlewni Morza Bałtyckiego wg Hong i in. (2012).

## Slide 4
Zmniejszenie stężenia tlenu
Zakwity sinicowe
Nadmiar
biogenów
Oxygen depletion
Cyanobacteria blooms

## Slide 5
Projekt WaterPUCK

## Slide 6
Metodyka badań/ Methods

## Slide 7
Punkty poboru próbek/ Sampling points
Potok Błądzikowski
Gizdepka
Płutnica
Reda

## Slide 8
VII 2017
V 2018
Pcałk.
Okres poboru próbek
N-NO3
N-NH4
PO4
Analizowane stężenia
Półrocze zimowe
Półrocze letnie
X/XI 2017
Półrocze letnie
IV/V 2018
Notes: Okres poboru próbek został podzielony na półrocza hydrologiczne. Kampanie pomiarowe od lipca do października były w półroczu letnim, a między listopadem a końcem kwietnia w półroczu zimowy. Podział ten był potrzebny do określenia średniego natężenia przepływu, względem półroczy, na podstawie którego wyznaczono ładunki odprowadzane do Zatoki Puckiej.

## Slide 9
Stężenia N-NO3 i N-NH4
Azot azotanowy (V) Nitrates (V)
Azot amonowy Ammonia
Stężenia w Zatoce Puckiej/ Concentrations in the Bay of Puck
0,02 mg N-NO3/dm3 0,04 mg N-NH4/dm3
Szymczycha B., Voglerb S., Pempkowiak J.: Nutrient fluxes via submarine groundwater discharge to the Bay of Puck, southern Baltic Sea; Science of The Total Environment, Vol. 438, November 2012, Pages 86-93
Notes: Okres poboru próbek został podzielony na półrocza hydrologiczne. Kampanie pomiarowe od lipca do października były w półroczu letnim, a między listopadem a końcem kwietnia w półroczu zimowy. Podział ten był potrzebny do określenia średniego natężenia przepływu, względem półroczy, na podstawie którego wyznaczono ładunki odprowadzane do Zatoki Puckiej.

## Slide 10
Stężenia PO4 i Pcałk.
fosforany/ phosphates
Fosfor ogólny/ total P
Stężenie w Zatoce Puckiej/ Concentration in the Bay of Puck
0,06 mg PO4/dm3
Szymczycha B., Voglerb S., Pempkowiak J.: Nutrient fluxes via submarine groundwater discharge to the Bay of Puck, southern Baltic Sea; Science of The Total Environment, Vol. 438, November 2012, Pages 86-93

## Slide 11
Deklaracja Ministrów HELCOM w Kopenhadze:
Oczekiwane na rok 2021 redukcje, określono w stosunku do
średnich znormalizowanych rocznych ładunków odprowadzanych
przez Kraje Członkowskie do wód Bałtyku w okresie referencyjnym 1997-2003.
Oczekiwane redukcje w stosunku do Polski wynoszą odpowiednio 43 610 t azotu (z czego redukcja ładunku odprowadzanego wodami stanowi 39 257 t azotu) i 7 480 t fosforu.
Oczekiwane redukcje powodują, że docelowy roczny ładunek jaki Polska może odprowadzać do Bałtyku Właściwego wodami, powinien osiągnąć w roku 2021 poziom 153 600 t N oraz ok. 4 400 t P

## Slide 12
Stężenia – do wymagań HELCOM w 2021 r.
153 600 t Ncałk.
4 400 t Pcałk.
Odpływ z wszystkich rzek i cieków w Polsce 61,5 km3/rok
2,50 mg Ncałk./dm3
0,07 mg Pcałk./dm3
Potok Błądzikowski
Gizdepka
Płutnica
Reda
0,22 ± 0,13 mg/dm3
0,28 ± 0,26 mg/dm3
0,17 ± 0,04 mg/dm3
0,23 ± 0,28 mg/dm3
Notes: Przeliczenia na górze to całkowity ładunek podzielony przez odpływ z wszystkich rzek w Polsce, czyli maksymalne stężenie jakie może być w wodach powierzchniowych odpływających do Morza Bałtyckiego z obszaru Polski, żeby spełnić wymagania HELCOM
Wynik po prawej to średnie stężenie ± odchylenie standardowe

## Slide 13
Współczynniki powierzchniowe/ Aerial loads
Azot azotanowy (V)/ Nitrates (V)
Azot amonowy/ Ammonia
Notes: UE zobligowała nas do redukcji odprowadzenia fosforu z Polski do 4 400 t rocznie w roku 2021, a z powierzchni 0,20% Polski (powierzhnia tych 4 zlewni) odprowadzane jest 0,63% tego ładunku (czyli ponad 3 razy więcej).
Dla porównania - Gdańskie cieki (P. Oliwski, Kol. Kołobrzeska, Strzyża, P. Siedlicki, Rozwójka, K. Raduni, Motława) w 2010 roku odprowadziły 44,35 t fosforu ogólnego, a z Oczyszczalni ścieków wschód odpłynęło 16,39 t/fosforu ogólnego

## Slide 14
Współczynniki powierzchniowe - cd
Fosforany/ phosphates
Fosfor ogólny/ total P

## Slide 15
Określenie rocznego ładunku biogenów
Annual loads of nutrients
Ciek | N-NO3 | N-NH3 | PO4 | Pcałk.
Stężenia w półroczu letnim [mg/dm3] |  |  |  | 
BS | 3,43 | 0,24 | 0,51 | 0,25
G | 1,29 | 0,07 | 0,29 | 0,19
P | 1,13 | 0,12 | 0,14 | 0,19
R | 0,90 | 0,10 | 0,11 | 0,15
Stężenia w półroczu zimowym [mg/dm3] |  |  |  | 
BS | 2,96 | 0,08 | 0,10 | 0,18
G | 1,27 | 0,10 | 0,12 | 0,36
P | 1,25 | 0,14 | 0,11 | 0,15
R | 0,95 | 0,08 | 0,07 | 0,30
Ciek | Natężenie przepływu [dm3/s] | 
 | półrocze letnie | półrocze zimowe
BS | 14,00 | 55,00
G | 146,00 | 210,75
P | 458,00 | 714,75
R | 4280,33 | 6008,50
Stężenia
Natężenia przepływu

## Slide 16
Ciek | Azot azotanowy (V) | Azot amonowy | Fosforany | Fosfor ogólny
[t/rok] |  |  |  | 
PB | 5,95 | 0,42 | 0,88 | 0,44
G | 8,57 | 0,48 | 1,91 | 1,27
P | 25,45 | 2,67 | 3,26 | 4,20
R | 170,27 | 19,82 | 21,49 | 28,99
SUMA | 210,25 | 23,38 | 27,55 | 34,90
Roczny ładunek biogenów
Annual load of nutrients
Notes: UE zobligowała nas do redukcji odprowadzenia fosforu z Polski do 4 400 t rocznie w roku 2021, a z powierzchni 0,20% Polski (powierzhnia tych 4 zlewni) odprowadzane jest 0,63% tego ładunku (czyli ponad 3 razy więcej).
Dla porównania - Gdańskie cieki (P. Oliwski, Kol. Kołobrzeska, Strzyża, P. Siedlicki, Rozwójka, K. Raduni, Motława) w 2010 roku odprowadziły 44,35 t fosforu ogólnego, a z Oczyszczalni ścieków wschód odpłynęło 16,39 t/fosforu ogólnego

## Slide 17
Stwierdzono zależność stężeń biogenów w analizowanych ciekach od sposobu użytkowania terenu
Zdecydowanie wyższe stężenia biogenów występowały w ciekach, których zlewnie były użytkowane rolniczo: Potok Błądzikowski, Gizdepka
Stężenia oraz ładunki fosforu odprowadzane do Zatoki Puckiej z wodami cieków przepływającymi przez teren Gminy Puck są za wysokie w porównaniu do przewidzianego na rok 2021 limitu
Należy dokładnie przeanalizować stosowane w gospodarstwach rolnych dawki nawozów oraz terminy ich stosowania
Wnioski
Conclusions

## Slide 18
Podziękowania / Acknowledgments
Projekt finansowany przez NCBiR w ramach Programów Strategicznych – BIOSTRATEG III.
Całkowity koszt projektu: 5 725 663 PLN w tym dofinansowanie z NCBiR - 5 587 358 PLN.
Kierownikiem projektu jest dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. IOPAN